ТЗ №3862 от 25.09.2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку в 2023 году для управления железнодорожных перевозок циркуляционного насоса Wilo RS25/7 Compakt-3P, 230В

Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/7 это одноступенчатый трехскоростной электронасос с мокрым ротором и резьбовым подсоединением предназначен для перекачивания рабочих жидкостей в системах подогрева воды, где необходимо создать циркуляцию воды без увеличения давления в системе. В устройстве предусмотрена возможность изменения частоты вращения вала электродвигателя, три режима скорости. Материалы изготовления: корпус насоса - серый чугун, рабочее колесо - полимерный материал PP-GF40, вал - нержавеющая сталь (X40Cr13), подшипники - металлографит.

Технические данные:

- Напряжение питания,	В	                                             ~ 230;

- Допустимые отклонения напряжения питания

от номинального значения, %	                                   ± 4%;

- Номинальный напор [м] при подаче Q=0м3/ч, м	    7;

- Высота подъёма воды, рек. /макс., м                                 2,45/4,0;

- Кол-во скоростей вращения вала насоса	 	              3;

- Потребляемая мощность, Вт	                                             62 / 92 / 132;

- Ток потребления, А	                                                       0,30 / 0,42 / 0,58;

- Частота вращения макс. Nmax, об/мин	                        2300 / 2650 / 2800;

- Производительность, м3/ч                                                  5,4

- Класс изоляции	                                                                 Класс F;

- Класс защиты корпуса электродвигателя		               IP 44;

- Температура окружающего воздуха, ºС	                         от +10 до +40;

- Влажность окружающего воздуха, не более                     60%;

- Температура воды при макс.

температуре окружающей среды +40 °C      	              От-10 °C до +110 °C;

- Средняя рабочая температура жидкости,	ºС	              60;

- Давление в системе, не более, бар	                                  10;

- Давление во всасывающем

патрубке, +50 °C/+95 °C/+110 °C, бар	                         0,05 / 0,3 / 1,0;

- Подсоединение:

внутреннее DN25 (1");

внешнее G 1½";

- Гарантия: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

- Инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке 1 комплект;

- В комплекте поставки 2 гайки 1,5"-1" и 2 уплотнения.
Техническое предложение должно быть на русском языке и содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.